## MEMORIA.

## Objeto del proyecto:

## El objeto del siguiente proyecto comprende la instalación eléctrica de un piso perteneciente a una vivienda unifamiliar  situado en el Barrio la Granja Bloque 4 escalera 4 2ºA de Ciudad Real

La vivienda a instalar posee una superficie construida en planta de 90 m² y un grado de electrificación de 5.750W.La vivienda estará constituida por: un hall de entrada, 1 pasillo, 1 cocina, 1 cuarto de aseo-baño, 1 salón comedor, 3 dormitorios, 1 terraza.

Consideramos a efectos de instalación eléctrica la que parte desde el cuadro de distribución con sus protecciones y los circuitos interiores que por superficie le corresponden, dejando preparada la caja para alojar el interruptor de control de potencia (ICP) , el cual será instalado por la compañía suministradora de energía (Unión FENOSA S.A. ) al contratar el suministro.

Descripción:

*El piso es propiedad de: Julio García Gutiérrez.

*El suministro lo hará la Compañía  Unión FENOSA S.A.

*Alimentación: Se  tomará la alimentación al piso por medio de su derivación individual, formada por tres conductores ( uno de fase, otro de neutro y el correspondiente conductor de protección), la tensión de servicio será de 230 V y 50 Hz; al ser el grado de electrificación básica, la potencia máxima prevista que le corresponde ( por superficie), será de 5.750 W.

*Instalación interior de la vivienda:

- Los distintos puntos del alumbrado y tomas de corriente se repartirán en dos circuitos independientes, estando cada uno de ellos protegidos por                      5 interruptores  automático ( PIA).

- Lo más cerca posible de la entrada a la vivienda se dispondrá el cuadro de distribución ( con los elementos privados de mando y protección), y la caja para alojar el interruptor de control de potencia (ICP)

-      En el cuadro de distribución se instalará un interruptor general automático

(IGA), un interruptor diferencial (FI) de alta sensibilidad, y 5 interruptores

automáticos (PIAS).

- En la caja del ICP se dejarán preparados los conductores necesarios para que la compañía suministradora de energía instale el mismo y proceda al precintado de su caja.

- Las conexiones entre conductores se realizarán siempre por medio de regletas

de bornes ( nunca por retorcimiento).

- Los tubos protectores a instalar serán cúrvales en frío y no propagadores de la

llama.

- Los conductores serán de cobre electrolítico, con un nivel de aislamiento de 750 V, instalándose para el de fase el color negro, azul para el neutro y amarillo-verde para el conductor de protección. Todos ellos con la sección que por cálculo les corresponda.

- Para distinguir los hilos comunes entre conmutadores de dos direcciones y cruzamientos, lo haremos con color gris, colocándose una etiqueta que indique que este color no es de fase.

- Si se instalan tubos vacíos para posteriores ampliaciones, se dejarán en los mismos las guías para facilitar la introducción de conductores en su momento.

- Las rozas se harán siguiendo caminos horizontales  y verticales, respetando las distancias reglamentarias.

- La distancia al pavimento de las cajas de mecanismos estará comprendida entre 1,10 y 1,20 m y a unos 20 cm del extremo de tabique más cercano.

- La distancia al techo de las cajas de derivación y del timbre será de unos 20 cm, y de las cajas de bases de enchufe al pavimento también de 20 cm.

- El cuadro de distribución y la caja del ICP se situarán a una altura del suelo entre 1,80 y 2 m.

- En el cuarto de aseo-baño se respetarán los volúmenes 0, 1, 2 y 3 establecidos en el REBT (Reglamento Electrónico para Baja Tensión), así como las normas de seguridad para locales húmedos y mojados recogidas en dicho reglamento.

Se tendrán en cuenta la instrucción MIE-BT 027 del REBT en cuanto a radios de curvatura mínimos establecidos.

Derivación individual:

-Por derivación individual se entiende las líneas que unen, desde la centralización de contadores, el contador de cada abonado con el interruptor de control de potencia instalado en el interior de la vivienda del abonado.

Las derivaciones se clasifican en dos grupos, dependiendo de las características del edificio , se clasifican en edificios para viviendas y en edificios para un solo abonado pero nosotros solo necesitamos el edificio destinado para viviendas.

-Tubos protectores: Estos tubos protegen a los conductores en todo su recorrido, desde la centralización de contadores hasta el interruptor de control de potencia e instalación interior; deben  poseer un diámetro nominal que permita aumentar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 50 por 100.

Serán rígidos y auto extinguibles con un grado de protección de 5 como mínimo. En edificios destinados a viviendas el diámetro nominal exterior mínimo es de 32 mm para circuitos monobásicos. Se instalan dos tubos por abonado para posibles ampliaciones de potencia que pudieran realizarse.

-Clase de tubos.

Los tubos  utilizados en la instalaciones eléctricas se dividen en cinco grupos:

-Tubos metálicos rígidos blindados; normalmente de acero, de aleación de

aluminio y magnesio, de zinc o de sus aleaciones. Estos tubos son estancos

y no propagadores de  la llama.

-Tubos metálicos rígidos blindados con aislamiento.

Son por lo general, los tubos del apartado anterior pero con un aislamiento

interior a base de de papel aislante impregnado.

-Tubos aislantes rígidos normales y curvarles en caliente;

generalmente de cloruro de polivinilo o polietileno. Son Estancos y no

propagadores de la llama (tubo PVC rígido).

-Tubos aislantes flexibles, normalmente pueden curvarse a mano (tubo PVC

anillado ).

-Tubos metálicos flexibles, con cubierta metálica anillada para poder curvar

a mano pueden ser normales o blindados y a su vez pueden o no llevar

aislamiento interior, constituido por un forro de papel impregnado.

Instalación interior de una vivienda:

*Cuadro General de Distribución y sus Características.

a) Interruptor general automático (IGA)

La función principal de este interruptor general es la de proteger la

derivación individual contra sobrecargas y cortocircuitos,

por lo que su capacidad de corte será suficiente para que sea

capaz de actuar ante una intensidad de cortocircuito que pueda

producirse en algún punto de la instalación.

b) Interruptor diferencial (ID)

Este interruptor se encarga de proteger a las personas contra

contactos indirectos. Esta diseñado de tal forma que no permite

el paso de intensidades de defecto que puedan ser perjudiciales

para las personas.

En las vivienda, los interruptores diferenciales que se instalan

son de alta sensibilidad y cuya intensidad máxima es de 30 mA

y un tiempo de respuesta de 50 milisegundos. Aportan, a su vez

una protección muy eficaz contra incendios, al limitar a potencias

muy bajas  a las normales fugas de energía eléctrica por defecto

de aislamiento.

c) Pequeños interruptores automáticos (PIAS)

Estos interruptores disponen de protección magnetermica y de

corte bipolar, mientras que en suministro trifásicos el corte es

onmipolar. Tienen como misión proteger contra sobre cargas				       y cortocircuitos a los conductores que forman los distintos

circuitos y a su vez a los receptores a ellos conectados.

Se instala uno por circuito, la dimensión de su capacidad se fija

según la sección y la utilidad de cada uno. Se recomienda que				        la intensidad de cortocircuito de estos interruptores sea, como 			        mínimo, de 3 kA.

El numero de elementos que forman un cuadro de distribución depende del

nivel de electrificación de la vivienda en este caso el nivel de electrificación

básica.

El cuadro general de distribución  de nivel de electrificación básica lleva:

-Un interruptor general automático en el que su dimensión se establece

de acuerdo con la derivación individual.

-Un interruptor diferencial de 40 A de intensidad nominal y de 30 mA

de sensibilidad.

-Cinco interruptores automáticos de 10 A, 16 A, 25 A, 20 A y 16 A para

proteger los cinco circuitos independientes de este nivel de electrificación.

-Conexión del cuadro de distribución

El primer elemento que recibe corriente eléctrica es el interruptor general automático     ( IGA ) esta viaja a través del conductor de fase del interruptor de potencia ( ICP) situado en su caja y fuera del cuadro de distribución.

A continuación, la corriente eléctrica pasa al interruptor diferencial ( ID ) y la salida se conecta con el primer interruptor automático ( PÍA ) , desde el cual se puentean los conductores de fase y neutro de todos los demás PIAS que tenga el cuadro de distribución. Se puentean cada cuatro PIA´s para que no haya caídas de tensión.

Al borne de tierra, situado en el cuadro de distribución llega el conductor de protección (tierra), que procede de la centralización de contadores a través de la derivación individual. De cada PIA sale un circuito independiente, formado por los conductores activos (fase y neutro) y un tercer conductor de protección que parte del borne de tierra. La sección de estos conductores dependerá de la utilización y de la potencia de los aparatos eléctricos conectados a ellos.

La vivienda a instalar tiene 90 m² de superficie y es una vivienda correspondiente a  una vivienda unifamiliar. Esta vivienda contiene cinco circuitos, circuitos de alumbrado en el cual se utiliza una sección mínima de 1,5 mm², otro circuito para la alimentación de tomas de corrientes y frigorífico en el cual se utiliza una sección mínima de 2,5 mm², otro circuito es el de alimentación a cocina y horno eléctrico en el cual se debe utilizar una sección de 6 mm², otro circuito de la vivienda es el de alimentación a lavadora, lavavajillas y termo en el cual se debe utilizar una sección mínima de 4 mm² y por último el circuito es el de tomas de corrientes de aseos y auxiliares de cocina. El tubo protector a utilizar en el circuito de alumbrado y de alimentación de tomas  de corrientes debe ser de 16mm².

En el circuito de cocina y horno eléctrico el tubo a utilizar es de 25 mm².

En el circuito de lavadora, lavavajillas y termo el tubo a utilizar debe ser de 20 mm².

Por último en el circuito de tomas de corriente de aseos y auxiliares de cocina el tubo a utilizar debe de ser de 20 mm².

Medidas para la colocación de los tubos protectores

Las cajas de los interruptores, conmutadores y pulsadores de timbre estarán a una altura de entre 1,10 y 1,20 m respecto al pavimento y a unos 20 cm del extremo del tabique para la fácil colocación de embellecedores o tapajuntas si los hubiese.

La distancia al techo de las cajas de derivación y timbre será de 20 cm..

La distancia al pavimento de las cajas de base de enchufe será de 20 cm.

Los tubos protectores deberán estar a 20 cm del marco de la ventana y también deberán  ir a 20 cm del marco de la puerta.

Medidas para la colocación de bases de enchufes en la cocina

A 20 cm del suelo ira una base de enchufe para la cocina eléctrica. A 30 o 40 cm del suelo ira una base de enchufe para la lavadora y para el frigorífico y el congelador. A 1,10m del suelo irán enchufes para los pequeños electrodomésticos. A 1,30 m irá una base de enchufe para la campara extractora y a 1,60 o 1,80 m del suelo irá una base de enchufe para el horno eléctrico.

RED EQUIPOTENCIAL.

En los cuartos de baño y aseos se realiza la conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas ( agua, desagües, calefacción, etc ., ) y las masas metálicas de  los aparatos sanitarios y todos los demás elementos conductores que existan  en la  dependencia y que sean accesibles tales como el marco de la puerta, ventanas, radiadores, etc.

El conductor de protección es de cobre, de igual sección a la del conductor de 	fase de la instalación eléctrica. La unión a los elementos metálicos se hace mediante soldadura aluminotermia.

En los edificios destinados a viviendas, todas las  redes equipotenciales de las diferentes viviendas están unidas entre sí y con la toma de tierra del edificio. Para ello, se dispone de una  puesta a tierra especifica, colocado cerca del patio hacia el que se orienten cuartos de baño y aseos. La forma de conexión de esta red equipotencial 	depende de los materiales de que estén construidos los diferentes elementos.

#### Volúmenes de la bañera

- Volumen 0

Comprende el interior de la bañera o ducha.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:

a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está

limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano

generatriz vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.

- Volumen 1

Está limitado por:

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25  m por encima del suelo, y

b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por

debajo de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una

herramienta

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su

uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un

radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que

encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha

- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado

por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m alrededor del

rociador.

- Volumen 2

Está limitado por:

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.

- Volumen 3

Está limitado por:

a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 m; y

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas.

- Circuito Nº 1

Dispone de un pulsador y su correspondiente zumbador. En el hall de entrada se dispondrá de un punto de luz conmutada desde dos puntos y una toma de corriente.

En el pasillo se dispondrá de dos puntos de luz conmutados.

En el cuarto de aseo-baño se situara un punto de luz simple accionado desde el exterior y un punto de luz para el espejo del lavabo accionado desde el mismo.

En el dormitorio 1 principal se instalarán dos tomas de corriente para alumbrado y un punto de luz conmutada desde tres puntos.

En el dormitorio 2 se instalarán dos tomas de corriente para alumbrado y un punto de luz conmutado. Esto se ara de igual manera en el dormitorio 3.

En el salón se instalará dos tomas de corriente para alumbrado; y dos puntos de luz conmutado desde tres puntos.

En la cocina se instalará dos puntos de luz conmutado desde dos puntos.

En las terraza se instalará un punto de luz simple.

- Circuito Nº 2

Estará formado por 11 tomas de corriente de 15 A con toma de tierra en todas ellas.

En la cocina situaremos dos tomas.

En el salón situaremos tres tomas.

En los tres dormitorios colocaremos dos tomas en cada habitación.

El conductor de protección de este circuito será de color amarillo-verde, y de sección igual al del conductor de fase correspondiente.

- Circuito Nº 3

Esta formado por una toma de corriente de 25 A que esta situada en la cocina.

- Circuito Nº 4

Esta compuesto por tres tomas de corriente de 20 A que está situada en la cocina

- Circuito Nº 5

Esta compuesto por tres tomas de corriente de 16 A que estarán situados en la cocina y una de 16 A que esta situada en el aseo.

PLIEGO DE CONDICIONES.

Toda la instalación se realizará de acuerdo con el vigente REBT y sus instrucciones complementarias.

También se tendrán en cuenta las recomendaciones y normas particulares de la compañía eléctrica suministradora.

De igual modo se observarán las recomendaciones de los organismos competentes en materia de seguridad eléctrica. Se emplearan los métodos de trabajo más modernos, y por supuesto adecuados a los materiales empleados, siendo éstos de alta calidad.

- Conductores.

Los conductores empleados en las instalaciones interiores son por lo general                             rígidos,  de cobre, con tensión nominal de 750 V para los de este tipo y de 440 V para los flexibles.

Los cables flexibles aislados con poli cloruro de vinilo no deben emplearse en

aparatos cuyas partes exteriores metálicas puedan alcanzar una temperatura

superior a    75 ° C y puedan entrar en contacto con el cable en funcionamiento

normal.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual fijada para los

conductores de fase o polares. Nunca se utilizara un mismo conductor de

protección para distintos circuitos que tengan distintas secciones los conductores

de fase o polares.

##### En esta instalación se utilizaran conductores de distintas secciones nombradas a

continuación:

Para el circuito de alumbrado................................................................... 1,5 mm².

Para el circuito de alimentación a tomas de corriente.............................. 2,5 mm².

Para el circuito de alimentación a cocina y horno eléctrico........................ 6 mm².

Para el circuito de alimentación a lavadora, lavavajillas y termo............... 4 mm².

Para el circuito de alimentación a tomas de corriente de aseos y auxiliares de cocina........................................................................................................ 2,5 mm².

b) Tubos protectores.

Los tubos protectores utilizados en esta instalación interior serán tubos aislantes

flexibles normales, que se pueden curvar con las manos ( tubo PVC anillado) que

debe resistir una temperatura mínima de 60 º C.

Hasta 5 conductores de sección de 1,5 mm² se pueden alojar en un tubo de 16

mm de diámetro exterior nominal.

Hasta 5 conductores de sección de 2,5 mm² se pueden alojar en un tubo de 16

mm de diámetro esteior nominal.

Hasta 3 conductores de sección de 4 mm² se pueden alojar en un tubo de 16 mm

de diámetro exterior nominal. A partir de 3 conductores de 4 mm² de sección se

utilizaran tubo de 20 mm de diámetro exterior nominal.

Hasta 2 conductores de sección de 6 mm² se pueden alojar en un tubo de 16 mm

de diámetro exterior nominal.

- Para mas de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a

instalar por el mismo tubo, la sección exterior de este será como mínimo, igual a

tres veces la sección total ocupada por los conductores

c)  Aparatos de maniobra o mando.

Los aparatos de maniobra o mando de esta instalación eléctrica son de la marca

“Simón serie 75 ” y se componen de interruptores, Conmutadores, conmutadores

de cruce, enchufes, enchufes con toma tierra

d)  Aparatos de protección.

Los aparatos de protección de esta vivienda  son de la marca Simón y se

componen de:

- Un interruptor diferencial: De 2*40 A-30Ma.

Su función es vigilar constantemente la instalación,

desconectándola frente a una corriente de defecto, que pueda ser

peligrosa para las personas.

Esta corrientes de defectos son provocadas por:

-Defectos de aislamiento, envejecimiento de la instalación.

- Contactos fortuitos.

- Falsos contactos.

La conexión y la desconexión se hace por palanca basculante.

- Un interruptor general magneto térmico: De 2*40 A.

Corta tanto fase como neutro y debe permitir su accionamiento

manual además de estar dotado de dispositivos contra

sobrecargas y cortocircuitos

- Un interruptor magneto térmico: De 2*10 A.

Se usará un interruptor de 10 amperios para el circuito de

alumbrado.

El poder de corte frente a sobrecargas y cortocircuitos y una

duración de 3000 maniobras.

- Dos interruptores magneto térmicos: De 2*16 A.

Se usarán dos  interruptores de 16 amperios para el circuito de tomas de corriente. Duración de 3000 maniobras. El poder de corte frente a sobrecargas y cortocircuitos.

- Un interruptor magneto térmico: De 2*20 A.

Se usará un interruptor de  20 amperios para el circuito de

Lavadora, lavavajillas y termo. El poder de corte frente

a cortocircuitos y sobrecargas. Y una duración de 3000

maniobras.

- Un interruptor magneto térmico: De 2*25 A.

Se usará un interruptor de  25 amperios para el circuito de cocina

y horno eléctrico duración de 3000 maniobras y el poder de corte frente a cortocircuitos y sobrecargas

e)  Caja para ICP y cuadro de distribución.

Será una caja aislante, construida en material termoplástico, auto extinguible de

color gris claro, con doble aislamiento para empotrar.

En el exterior de la caja de distribución se dispondrá la etiqueta correspondiente

para identificar la instalación donde figurarán los datos del instalador, el nivel de

electrificación y la fecha de realización.

-La caja para el ICP será de cuatro elementos.

-El cuadro de distribución será de catorce elementos.

f)  Protecciones.

Se acoplarán al cuadro de distribución por medio de un perfil DIN, el cual

está alojado en el fondo del cuadro. Instalaremos primero el interruptor general

automático (IGA), luego el interruptor diferencial (ID) y, por último, los

pequeños interruptores automáticos (PIAS), para los cinco circuitos.

Se han elegido de SIEMENS, cuyas características más importantes son las

siguientes:

- IGA: bipolar, dos módulos, dos polos protegidos I = 40 A.

- ID: puro, dos polos, tensión 230 V, 50 Hz, I = 40 A y con una sensibilidad

I =  30mA.

- PIAS:

Circuito Nº1. Alumbrado y Enchufes.

1 interruptor bipolar de dos polos protegidos, de 2*10 A.

Circuito Nº2. Enchufes y frigorífico.

1 interruptor bipolar de dos polos protegidos, de 2*15 A.

Circuito Nº3. Cocina y horno.

1 interruptor bipolar de dos polos protegidos, de 2*25 A.

Circuito Nº4. Máquinas.

1 interruptor  bipolar de dos polos protegidos, de 2*20 A.

Circuito Nº5. Enchufes de aseos y auxiliares de cocina.

1 interruptor  bipolar de dos polos protegidos, de 2*20 A.

## 1º.- Cálculo de la sección por caída de tensión

#### -Circuito N º1. Alumbrado y tomas de corriente.

Alumbrado}

Según la ITC-BT 25 del REBT se utilizara una sección de 1,5mm² en el circuito de tomas de corrientes.

-Circuito N º2. Tomas de corriente y frigorífico.

Tomas de corriente}  S =

Según la ITC-BT 25 del REBT se utilizara una sección de 2,5mm² en el circuito de tomas de corrientes y frigorífico.

-Circuito N º3. Cocina y horno eléctrico.

Cocina y horno eléctrico}  S =

Según la ITC-BT 25 del REBT se utilizara una sección de 6mm² en el circuito de cocina y horno eléctrico.

-Circuito N º4. Lavadora, lavavajillas y termo.

Lavadora, lavavajillas y termo} S =

Según la ITC-BT 25 del REBT se utilizara una sección de 4mm² en el circuito de lavadora, lavavajillas y termo.

-Circuito N º5. Tomas de corriente de aseo y auxiliares de cocina.

Tomas de corriente de aseo y auxiliares de cocina}  S =

Según la ITC-BT 25 del REBT se utilizara una sección de 2,5mm² en el circuito de tomas de corrientes y auxiliares de cocina.

Circuito de alumbrado y tomas de corriente de alumbrado.

-Datos

Potencia  P = 1188 w.

Longitud  L= punto de luz o de corriente mas alejada.

Conductividad   = 56

Tensión: U = 230 V, 50 Hz.

Factor de potencia  cos = 0,8

Sección  S = mm²

CDT   e = 1,5 V

## 2.- Comprobación de la densidad de corriente

P = U · I · cos

## 3.- Calculo de la caída de tensión

-Circuito N º1. Alumbrado y Enchufes.

Alumbrado} e =  v

-Circuito N º2. Tomas de corriente y frigorífico.

Tomas de corrientes y frigorífico} e =  v

-Circuito N º3. Cocina y horno eléctrico.

Cocina y horno eléctrico} e =  v

-Circuito N º4. Lavadora, lavavajillas y termo.

Lavadora, lavavajillas y termo } e =  v

-Circuito N º5. Tomas de corriente de aseos y auxiliares de cocina.

Tomas de corrientes de aseos y auxiliares de cocina} e =  v

## 4.- Interruptor general automático.

De 2*40 A.

I =			I =

## 5.- Interruptor diferencial

De 2*40-30Ma.

I a m   = 				I a m =  A = 30 mA

## 6.- Reparto de cargas

Pl } Reparto de cargas.

0,66} Coeficiente de simultaneidad.

n }  Número de receptores.

60 } Vatios por cada receptor.

-Circuito N º1. Alumbrado y Enchufes.

PL = 0,6 · 30 · 60 =1188W.

-Circuito N º2. Tomas de corriente.

PL = 3000 · 0,66 =1980W.

-Circuito N º3. Máquinas.

PL = 4250 ·0,66 =2805W.

-Circuito N º4. Cocina y Horno eléctrico.

PL = 5000 · 0,66 =3300W.

VALORES DE PROTECCIÓN.

- Interruptor general automático (IGA): Tendrá como misión principal la protección de la derivación individual del abonado, por tanto, se determinará de acuerdo con la máxima demanda prevista en la vivienda. Para  la derivación individual, la compañía eléctrica suministradora, en sus  normas particulares, exige una sección media de 10mm². La intensidad máxima admisible en servicio permanente para conductores de 10mm² instalados bajo tuno, con nivel de aislamiento de 750 V, aislados con PVC y tres conductores agrupados, es de 26 A.

- Interruptor diferencial (ID). Este interruptor tiene por misión fundamental la protección de las personas y animales de contactos indirectos con la instalación interior.

- Conductores de protección: para el circuito de tomas de corriente se establece un conductor de protección (de acuerdo con el REBT en su ITC-BT 018)  que será de cobre, aislado igual que los conductores activos para 750 V, y con la misma sección  que los mismos, es decir, de 2,5 mm, que será de fácil identificación por su color amarillo-verde.

Para la derivación individual será de 10mm² al igual que los conductores activos.